Приложение __ к Договору подряда от «____» ____________ 20____г.

Инструкция по эксплуатации дверного доводчика

Сектора закрывания («ЗАКРЫВАНИЕ» и «ДОВОДКА») контролируются двумя  раздельными винтами регулировки скорости, сначала установите скорость «ЗАКРЫВАНИЯ», затем скорость «ДОВОДКИ».

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки!

1. Скорость «ЗАКРЫВАНИЯ» («CLOSING») регулируется поворотом винта.
   - поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
   - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

2. Скорость «ДОВОДКИ» («LATCH») регулируется поворотом винта.
   - поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость,
   - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

Рекомендации по эксплуатации:

1. Доводчик имеет функцию самозакрывания -  не толкайте дверь. 
2. Винт крепления рычага всегда должен быть надежно затянут. 
3. Через полмесяца проверьте затяжку шурупов и винтов.
4. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте   скорости закрывания  и доводки двери.

5. При длительном открытии двери рекомендуется разъединить колено рычага!!!

Собственники домофонного оборудования с настоящей инструкцией ознакомлены.

Дата «___»_____________20____г.

Представитель собственников ________________/_______________

подпись			Ф.И.О.